## Slide 1: 単一散乱強度に基づく 半透明物体の形状と散乱特性の同時推定
大阪大学 産業科学研究所
井下智加，向川康博，八木康史
OS10-01
Notes: 1

## Slide 2: 様々な手がかりに基づく形状計測手法
Shape from X
Texture
Stereo/
Motion
Shading
Specularity
Shadow
Refraction
[Konica Minolta VIVID9i]
Triangulation
商用の装置
計測対象
計測結果
散乱により参照光の特定が困難
反射光
散乱光
参照光
散乱の様子
Scattering
散乱そのものを用いた形状計測

## Slide 3: 本研究の問題設定
観測した単一散乱強度I(x, y)から形状h(x, y)を求める
h(x, y)
z
光源
カメラ
散乱点
(x, y)
y
x
I(x, y)
仮定
光源，カメラは
平行射影
対象物は
光学的に一様
計測環境
推定
単一散乱強度 I(x, y)
形状 h(x, y)
x
x
y
y
入射面は平面
屈折率は既知

## Slide 4: 関連研究に対する提案手法の違い
 | 井下ら MIRU2011 | 提案手法
物体表面における 屈折 | 無視 | 考慮，モデルに組み込む
散乱パラメータの 推定 | 消滅係数のみ | 散乱に関する すべてのパラメータ
→ 形状推定精度を低下させる2つの問題を解決!
σt
s, σt,
p(g, θ)
計測対象
実験結果の比較
形状推定結果
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.2
0.4
井下ら MIRU2011
真値
提案手法
[cm]
[cm]

## Slide 5: 物体中の散乱光における単一散乱のモデル
物体中の散乱光
  2つの成分から
  構成
単一散乱モデル
物体中の散乱光
=
+
単一散乱
(光路は一意)
多重散乱
(光路は複数)
スケーリング定数
消滅係数
光路長
g: 散乱パラメータ
前方散乱 (g>0)
後方散乱 (g<0)
等方散乱 (g=0)
I(x)
q
d2
d1
p(g, q)
x
フェーズ関数: 散乱の異方性を表現
Notes: Volume scattering=single scattering + multiple scatteringをここに入れる。

## Slide 6: 単一散乱強度と形状の関係
形状h(x, y)に依存
媒体における単一散乱モデルを適用
観測される単一散乱の強度
h(x, y)
z
(x, y)
y
x
I(x, y)
qp
散乱点
(x’, y’)
qr
求められる形状
Closed formで表現できない
フレネル透過

## Slide 7: 最適化問題による形状と散乱特性の同時推定
着目点: 推定パラメータが正しければ
合成強度と観測強度は等しくなるはず
物体形状
h(x，y)
散乱パラメータ
s, g, σt
観測系
単一散乱強度
…
観測強度
合成強度
…
Ii(x, y)
Igen(h(x, y), s, g, σt)
i
最適化問題へ
z
x
y
d1
d2
dn
…
二つの強度は
等しくなるはず
x

## Slide 8: 最適化の実装
非線形最適化の適用
  粒子群最適化とNelder-Mead法の組み合わせ
    大まかな探索範囲の決定: 粒子群最適化
    厳密解の推定: Nelder-Mead法
適切な初期値の設定
  従来手法の利用 [井下ら MIRU2011]
    低い計算コストで，初期値として十分な近似
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.2
0.4
従来手法
真値
[cm]
[cm]
推定形状の断面
推定対象

## Slide 9: 合成データによる推定手法の評価
形状・散乱パラメータの推定評価
  モデルに基づき
  単一散乱強度を合成
    パラメータ群
      スケーリング定数: s=50000
      散乱パラメータ: g=0.1
      消滅係数: σt=1.5
      屈折率: η=1.2
    付加ノイズ: ガウシアンノイズ
      平均: μ=0
      分散: σ=0, 10, 20
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
-0.2
0
0.2
[cm]
[cm]
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
0
1000
2000
3000
4000
[cm]
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
推定対象形状
合成した単一散乱(ノイズ: σ=10)
入射光の
高さを変えて合成

## Slide 10: 合成データによる形状・散乱パラメータの推定結果
 | スケーリング定数 s | 散乱パラメータ g | 消滅係数 σt
σ＝0 |  |  | 
σ＝10 |  |  | 
σ＝20 |  |  | 
真値 |  |  | 
 | スケーリング定数 s | 散乱パラメータ g | 消滅係数 σt
σ＝0 |  |  | 
σ＝10 |  |  | 
σ＝20 |  |  | 
真値 |  |  | 
0
0.004
0.008
0.012
0.016
[cm]
s=0
s=10
s=20
形状推定結果
真値とのRSME
推定した散乱パラメータ群
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
[cm]
-0.1
0
0.1
0.2
0.3
[cm]
s =0 （推定結果）
s =10（推定結果）
s =20（推定結果）
真値
s =0 （初期値）
s =10（初期値）
s =20（初期値）

## Slide 11: 合成データによる形状推定結果
1500
2500
3500
4500
5500
6500
0
0.9
0.6
0.3
[cm]
0.3
0.2
0.1
0
[cm]
0.3
0.2
0.1
0
[cm]
0.3
0.2
0.1
0
[cm]
合成した単一散乱
（σ=10のガウシアンノイズ付加）
真値
初期値
推定結果
  推定パラメータ
    スケーリング定数: s = 4.33×10
    散乱パラメータ: g = 0.025
    消滅係数: σt = 1.47
4

## Slide 12: 実物体の形状推定
プロジェクタ
(3M MPro110)
カメラ
(Point grey
Grasshopper2)
テレセントリック
レンズ
(Edmund optics)
21cm
15cm
実験環境
実験対象物
(a)
(b)
(c)
両散乱成分
多重散乱成分
単一散乱成分
=
+
単一散乱の抽出
高周波パターン照明
[Mukaigawa et al. CVPR2010]

## Slide 13: 形状推定結果 (1/2)
対象(a), (b)の推定結果
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.2
0.4
初期形状
真値
最適化後
[cm]
[cm]
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
2000
4000
6000
8000
[cm]
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I1
I10
…
観測した単一散乱強度
推定結果の断面
  推定パラメータ
    スケーリング定数: s = 1.21×10
    散乱パラメータ: g = 0.042
    消滅係数: σt = 1.32
4
(a)
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
0.2
0.4
[cm]
[cm]
真値
初期形状
最適化後
0
0.5
1
1.5
2
2.5
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
(b)
I1
I10
…
*入射光の高さを10段階に変えて強度を観測
4
  推定パラメータ
    スケーリング定数: s = 1.27×10
    散乱パラメータ: g = -0.083
    消滅係数: σt = 1.43
4

## Slide 14: 形状推定結果の3次元プロット
(a)
[cm]
0.25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
[cm]
0.25
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
(b)
(c)
0.80
0.00
[cm]
0.20
0.40
0.60

## Slide 15: 提案手法の制限
計測対象物の形状 = 入射面は平面
  入射面が曲率を持つ場合
  単一散乱の抽出が行えない
計測対象物の材質 = 均質，光学的に薄い
  想定しているモデルに当てはまらないものには適用できず
  例） 光学的濃さが不均一
  単一散乱を観測できないなど
重なりや集光により
単一散乱の抽出が
行えない
大理石

## Slide 16: まとめと今後の課題
Shape from Single Scatteringの提案
    出射面の屈折を組み込んだ観測モデルの構築
    最適化による形状・散乱パラメータの同時推定
      形状推定精度の向上を確認
今後の課題
  計測対象範囲の拡大
    単一散乱抽出手法の改良
    多重散乱の併用
    → Shape from Scatteringへ一般化

## Slide 17: 研究のまとめ
単一散乱を用いた形状計測
  ・ 屈折も含めたモデル化
  ・ 最適化問題による形状推定
  ・ 実物体計測
h(x, y)
z
(x, y)
y
x
I(x, y)
qp
散乱点
(x’, y’)
qr
物体形状
散乱パラメータ
観測系
単一散乱強度
観測
合成